Photobericht A12:

TUBTARA, Tup Tara

Blindnietmuttern

Eine Information aus der Praxis

Eine Alternative  für Befestigungen an Blechen.  Bindenietmuttern  Diese Verfahren ist da sehr gut wo man etwas an Blechen befestigen muss.  Es können auch  an 2 mm Bleche n M6 Schraube montieret werden. Und es braucht keine Mutter, weil eigentlich die Mutter  ins Blech gepresst wird wie eine Niete.

Photo1:  Der Kasten von assen festgehalten.

Photo 2:  Innen, wenn man den Decke hebt ist  die  Anwendungsarten und Grössen beschrieben

Photo 3:   Hier ist in der Box eine Zange mit Einsätzen  aus Aluminium oder aus Stahl.    Je nach Grösse

Photo 4 :  Hier sieht man   wie es aussieht wenn die Mutter  eingepresst wurde.

Photo 5:  Man sieht dass das Blech nicht ganz unten aufliegt wenn man ein Tuptara einsetzt , dafür  hält es sehr gut, weil es oben einen Nietbund  gibt, dass die Nietmutter sich  beidseitig vom Blech verbindet.

Photo 6: Nachfolgend  machen wir  eine   Demonstration,  wie man Tuptara  anwendet , man nimmt die Zange und setzt die Zugschraube ein die das Gewinde.  Je nach  der  Tubtara Grösse  die  eingesetzt  werden soll.

Photo 7:  Vorne sie man in dem Fall die M6 Schraube die heraus guckt und da  schaubt man Tuptara drauf, das heisst  diese  Blind Nietmutter.

Photo:  Hier dreht man das Tubtara drauf., bis ganz nach hinten drehen.

Photo 8: So ist es bereit, um die Blindnietmutter in das  vorgebohrte Loch  zu stecken.

Photo 9:  Jetzt steckt man das Tuptara ins vorgebohrte Loch, z.B  für M6  = 7 mm,  dann drückt man  die Zange fest zu. Die Bindemutter deformiert sich und  verbindet sich fest mit dem Blech.

Photo10:   Wenn man fest zugedrückt hat kann man  hinten an der Zange an der Rändelmutter   die Schraube wieder heraus drehen und die Bindemutter sitzt dann fest im Loch.  ( man  die Schraube sehr  fest festzieht z.B  12.9  Drehmoment und zu wenig   vernietet hat,  kann sein, dass sich die Blindnietmutter dreht,  wenn man es wieder lösen will, darum mit genügend Kraft  die Zange festziehen,  aber trotzdem auch mit Gefühl.

Photo 4: Hier noch einmal das fertige Produkt der Arbeit, das Tuptara die Blindnietmutter.

Loch Durchmesser

| Durchmesser | Tuptara Typ | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Bohrer |  | Bezeichnung |
| 6 mm | M4 | UPx30 |
| 7 mm | M5 | UPx30 |
| 9mm | M6 | UPx30 |
| 11mm | M8 | UPx30 |

Detail Liste  siehe Wi_8_f_19_i35_Tuptara

Ende Photobericht

Ort:  Angola

Datum  10.12.2011

Ersteller:  Hans-Peter Widmer