|  | Formularbeginn Ausführung Wellenmitte bis unterkant Fuss in mm entspricht der IEC Baugrösse (Typ) Flansch B14 und B24 mit Gewinde-Sacklöchern SM L* und H1* können je nach Motorenserie abweichen Drehzahl Tropenisolation 2. Wellenende spez. Spannung Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 230V / 50Hz Typ Um Drehmoment Strom Motor Welle Fuss B3 PS kW Preis NN MK INA IKA η% kg L* H1* D E A B G F C Kø 56 A 2 0.12 0.09 130.00 2800 0.31 0.71 0.32 1.1 58 3.0 170 164 9 20 71 90 92 110 36 5.8 56 B 2 0.17 0.12 136.00 2800 0.41 1.07 0.35 1.4 63 3.4 180 164 9 20 71 90 92 110 36 5.8 63 A 2 0.25 0.18 138.00 2770 0.62 1.24 0.55 2.2 65 4.2 180 165 11 23 80 100 106 124 40 7 63 B 2 033 0.25 149.00 2770 0.86 1.89 0.65 2.8 68 4.6 191 165 11 23 80 100 106 124 40 7 71 A 2 0.50 0.37 166.00 2820 1.26 2.63 1.0 4.1 68 5.6 201 178 14 30 90 112 116 142 45 7 71 B 2 0.75 0.55 186.00 2820 1.88 4.30 1.35 6.3 73 6.7 210 178 14 30 90 112 116 142 45 7 80 A 2 1.0 0.75 208.00 2780 2.58 5.70 1.90 8.1 70 7.9 215 195 19 40 100 125 130 160 50 10 80 B 2 1.5 1.1 240.00 2810 3.80 8.50 2.50 12.4 75 9.4 232 195 19 40 100 125 130 160 50 10 90 S 2 2 1.5 268.00 2835 5.00 12.5 3.20 18.5 81 14 255 230 24 50 100 140 126 170 56 10 90 L 2 3 2.2 340.00 2855 7.40 21.5 4.70 29 83 16 280 230 24 50 125 140 151 170 56 10 Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 690V / 50Hz Typ Um Drehmoment Strom Motor Welle Fuss B3 PS kW Preis NN MK INA IKA η% kg L* H1* D E A B G F C Kø 100 L 2 4.0 3 396.00 2905 10 8.3 6.1 14 83 25 316 252 28 60 140 160 178 200 63 12 112 M 2 5.5 4.0 486.00 2865 13 9.6 7.5 19.2 85 34 324 280 28 60 140 190 178 232 70 12 132 SA 2 7.5 5.5 628.00 2910 18 14 10.4 26.3 87 60 360 312 38 80 140 216 180 274 89 12 132 SB 2 10 7.5 772.00 2920 25 20 13.9 35 88 71 400 312 38 80 140 216 180 274 89 12 160 MA 2 15 11 1157.00 2930 36 29 19.9 41 89 100 520 370 42 110 210 254 256 300 108 15 160 MB 2 20 15 1474.00 2920 49 39 26.2 54 90 115 520 370 42 110 210 254 256 300 108 15 160 L 2 25 18.5 1701.00 2930 60 56 32.1 70 91 130 564 370 42 110 254 254 300 300 108 15 180 M 2 30 22 2203.00 2920 72 60 40.4 81 93 165 595 408 48 110 241 279 320 350 121 15 200 LA 2 40 30 3447.00 2960 97 61 52 106 94 245 700 485 55 110 305 318 380 400 133 19 200 LB 2 50 37 3816.00 2960 120 87 64 143 95 265 700 485 55 110 305 318 380 400 133 19 225 M 2 60 45 4507.00 2968 145 116 78 180 93 335 745 535 55 110 311 356 380 445 149 19 250 M 2 75 55 5074.00 2970 177 118 94 216 94 410 850 590 60 140 349 406 420 495 168 24 280 S 2 100 75 6544.00 2977 241 169 129 318 95 535 900 660 65 140 368 457 470 560 190 24 280 M 2 125 90 6929.00 2975 290 193 155 383 95 605 950 660 65 140 419 457 520 560 190 24 315 S 2 150 110 11564.00 2975 354 212 181 483 95 690 1040 695 65 140 406 508 560 610 216 28 315 MA 2 180 132 13323.00 2975 424 283 220 615 95 725 1040 695 65 140 457 508 560 610 216 28 315 MB 2 220 160 15467.00 2972 515 343 255 728 95 790 1040 695 65 140 457 508 560 610 216 28 Formularende |
| --- | --- |

| Formularbeginn Ausführung Wellenmitte bis unterkant Fuss in mm entspricht der IEC Baugrösse (Typ) Flansch B14 und B24 mit Gewinde-Sacklöchern SM L* und H1* können je nach Motorenserie abweichen Drehzahl Tropenisolation 2. Wellenende spez. Spannung Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 230V / 50Hz Typ Um Drehmoment Strom Motor Welle Fuss B3 PS kW Preis NN MK INA IKA η% kg L* H1* D E A B G F C Kø 56 A 4 0.08 0.06 130.00 1410 0.30 0.90 0.32 0.8 58 3.0 130 164 9 20 71 90 92 110 36 5.8 56 B 4 0.12 0.09 136.00 1410 0.40 1.40 0.35 1.1 63 3.4 180 164 9 20 71 90 92 110 36 5.8 63 A 4 0.17 0.12 137.00 1380 0.83 1.60 0.40 1.3 64 3.6 180 165 11 23 80 100 106 124 40 7 63 B 4 0.25 0.18 147.00 1380 1.25 2.50 0.65 2.0 64 4.2 191 165 11 23 80 100 106 124 40 7 71 A 4 0.33 0.25 154.00 1380 1.73 4.20 0.85 2.9 66 5.1 201 178 14 30 90 112 116 142 45 7 71 B 4 0.50 0.37 175.00 1370 2.57 5.12 1.1 3.7 69 6.0 210 178 14 30 90 112 116 142 45 7 80 A 4 0.75 0.55 198.00 1380 3.80 7.10 1.5 5.9 71 7.7 215 195 19 40 100 125 130 160 50 10 80 B 4 1.0 0.75 223.00 1380 5.19 10.2 2.0 8.1 73 9.0 232 195 19 40 100 125 130 160 50 10 90 S 4 1.5 1.1 255.00 1405 7.4 15.5 2.6 12 80 14 255 230 24 50 100 140 126 170 56 10 90 L 4 2.0 1.5 304.00 1410 10.1 24.2 3.5 18 78 16 280 230 24 50 125 140 151 170 56 10 100 LA 4 3.0 2.2 358.00 1425 14.8 32.6 4.8 27 80 25 316 252 28 60 140 160 178 200 63 10 Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 690V / 50Hz Typ Um Drehmoment Strom Motor Welle Fuss B3 PS kW Preis NN MK INA IKA η% kg L* H1* D E A B G F C Kø 100 LB 4 4.0 3.0 413.00 1415 20 17.5 6.6 13 81 26 316 252 28 60 140 160 178 200 63 12 112 M 4 5.5 4.0 518.00 1435 27 20.7 8.3 19 82 34 325 280 28 60 140 190 178 232 70 12 132 S 4 7.5 5.5 645.00 1450 36 28 11.0 25 84 62 360 312 38 80 140 216 180 274 89 12 132 M 4 10 7.5 819.00 1450 49 39 14.6 37 85 73 400 312 38 80 178 216 218 274 89 12 160 M 4 15 11 1175.00 1460 72 55 20.9 49 85 105 520 370 42 110 210 254 256 300 108 15 160 L 4 20 15 1520.00 1460 98 79 27.7 68 87 125 564 370 42 110 254 254 300 300 108 15 180 M 4 25 18.5 1854.00 1470 120 96 32.8 74 90 165 595 408 48 110 241 279 320 350 121 15 180 L 4 30 22 2158.00 1465 143 129 38.8 94 90 175 595 408 48 110 279 279 320 350 121 15 200 L 4 40 30 3272.00 1472 195 189 53 125 93 265 700 485 55 110 305 318 380 400 133 19 225 S 4 50 37 3789.00 1476 240 168 66 137 93 315 720 535 60 140 286 356 355 445 149 19 225 M 4 60 45 4279.00 1480 291 232 78 184 94 345 745 535 60 140 311 356 380 445 149 19 250 M 4 75 55 4970.00 1478 355 283 94 226 93 425 850 590 65 140 349 406 420 495 168 24 280 S 4 100 75 6781.00 1486 483 402 126 311 95 575 900 660 75 140 368 457 470 560 190 24 280 M 4 125 90 7389.00 1484 580 502 151 375 95 620 950 660 75 140 419 457 520 560 190 24 315 S 4 150 110 11584.00 1480 710 520 185 432 95 715 1040 695 80 170 406 508 560 610 216 28 315 MA 4 180 132 13343.00 1487 851 793 223 602 95 750 1040 695 80 170 457 508 560 610 216 28 315 MB 4 220 160 15514.00 1484 1032 1030 272 739 95 800 1040 695 80 170 457 508 560 610 216 28 Formularende |  |
| --- | --- |
| Ausführung | Wellenmitte bis unterkant Fuss in mm entspricht der IEC Baugrösse (Typ) Flansch B14 und B24 mit Gewinde-Sacklöchern SM L* und H1* können je nach Motorenserie abweichen |
| Drehzahl |  |  |
| Tropenisolation 2. Wellenende |  |  |
| spez. Spannung |  |  |

Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 230V / 50Hz

| Typ |  | Um |  | Drehmoment |  | Strom |  | Motor |  | Welle |  | Fuss B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | kW | Preis |  |  |  |  | NN | MK |  | INA | IKA | η% |  | kg | L* | H1* |  | D | E |  | A | B | G | F | C | Kø |  |
| 63 | B 6 | 0.17 | 0.12 | 151.00 |  |  | 880 |  | 1.30 | 2.2 |  | 0.50 | 2.2 | 53 |  | 4.2 | 191 | 165 |  | 11 | 23 |  | 80 | 100 | 106 | 124 | 40 | 7 |  |
| 71 | A 6 | 0.25 | 0.18 | 166.00 |  |  | 890 |  | 1.93 | 3.82 |  | 0.70 | 2.0 | 55 |  | 5.0 | 201 | 178 |  | 14 | 30 |  | 90 | 112 | 116 | 142 | 45 | 7 |  |
| 71 | B 6 | 0.33 | 0.25 | 187.00 |  |  | 900 |  | 2.65 | 4.20 |  | 0.95 | 2.9 | 60 |  | 6.0 | 210 | 178 |  | 14 | 30 |  | 90 | 112 | 116 | 142 | 45 | 7 |  |
| 80 | A 6 | 0.50 | 0.37 | 213.00 |  |  | 910 |  | 3.88 | 7.60 |  | 1.25 | 3.7 | 65 |  | 7.5 | 215 | 195 |  | 19 | 40 |  | 100 | 125 | 130 | 160 | 50 | 10 |  |
| 80 | B 6 | 0.75 | 0.55 | 244.00 |  |  | 900 |  | 5.83 | 10.8 |  | 1.75 | 5.9 | 69 |  | 8.9 | 232 | 195 |  | 19 | 40 |  | 100 | 125 | 130 | 160 | 50 | 10 |  |
| 90 | S 6 | 1 | 0.75 | 269.00 |  |  | 915 |  | 7.80 | 15.6 |  | 2.1 | 8.1 | 72 |  | 13 | 255 | 230 |  | 24 | 50 |  | 100 | 140 | 126 | 170 | 56 | 10 |  |
| 90 | L 6 | 1.5 | 1.1 | 323.00 |  |  | 920 |  | 11.4 | 23.9 |  | 2.9 | 12.7 | 75 |  | 16 | 280 | 230 |  | 24 | 50 |  | 125 | 140 | 158 | 170 | 56 | 10 |  |
| 100 | L 6 | 2 | 1.5 | 370.00 |  |  | 945 |  | 15.2 | 36.5 |  | 3.9 | 18.6 | 76 |  | 24 | 316 | 252 |  | 28 | 60 |  | 140 | 160 | 178 | 200 | 63 | 12 |  |
| 112 | M 6 | 3 | 2.2 | 468.00 |  |  | 960 |  | 22.0 | 48.4 |  | 4.8 | 27 | 83 |  | 33 | 324 | 280 |  | 28 | 60 |  | 140 | 190 | 178 | 232 | 70 | 12 |  |

Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 690V / 50Hz

| Typ |  | Um |  | Drehmoment |  | Strom |  | Motor |  | Welle |  | Fuss B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | kW | Preis |  |  |  |  | NN | MK |  | INA | IKA | η% |  | kg | L* | H1* |  | D | E |  | A | B | G | F | C | Kø |  |
| 132 | S 6 | 4 | 3 | 578.00 |  |  | 950 |  | 30 | 25.8 |  | 6.8 | 13.2 | 81 |  | 54 | 360 | 312 |  | 38 | 80 |  | 140 | 216 | 180 | 274 | 89 | 12 |  |
| 132 | MA 6 | 5.5 | 4 | 718.00 |  |  | 950 |  | 40 | 30.4 |  | 8.6 | 19.9 | 84 |  | 66 | 400 | 312 |  | 38 | 80 |  | 178 | 216 | 218 | 274 | 89 | 12 |  |
| 132 | MB 6 | 7.5 | 5.5 | 895.00 |  |  | 950 |  | 54 | 42 |  | 11.8 | 25.7 | 85 |  | 72 | 400 | 312 |  | 38 | 80 |  | 178 | 216 | 218 | 274 | 89 | 12 |  |
| 160 | M 6 | 10 | 7.5 | 1241.00 |  |  | 960 |  | 75 | 60 |  | 15.2 | 37 | 88 |  | 100 | 520 | 370 |  | 42 | 110 |  | 210 | 254 | 256 | 300 | 108 | 15 |  |
| 160 | L 6 | 15 | 11 | 1627.00 |  |  | 960 |  | 109 | 84 |  | 21.9 | 49 | 89 |  | 125 | 564 | 370 |  | 42 | 110 |  | 254 | 254 | 300 | 300 | 108 | 15 |  |
| 180 | L 6 | 20 | 15 | 2215.00 |  |  | 975 |  | 147 | 118 |  | 29.0 | 68 | 89 |  | 170 | 595 | 408 |  | 48 | 110 |  | 279 | 279 | 320 | 350 | 121 | 15 |  |
| 200 | LA 6 | 25 | 18.5 | 3165.00 |  |  | 980 |  | 180 | 144 |  | 35 | 74 | 90 |  | 250 | 700 | 485 |  | 55 | 110 |  | 305 | 318 | 380 | 400 | 133 | 19 |  |
| 200 | LB 6 | 30 | 22 | 3340.00 |  |  | 981 |  | 214 | 193 |  | 40 | 94 | 91 |  | 265 | 700 | 485 |  | 55 | 110 |  | 305 | 318 | 380 | 400 | 133 | 19 |  |
| 225 | M 6 | 40 | 30 | 4108.00 |  |  | 982 |  | 291 | 281 |  | 54 | 125 | 92 |  | 325 | 745 | 535 |  | 60 | 140 |  | 311 | 356 | 380 | 445 | 149 | 19 |  |
| 250 | M 6 | 50 | 37 | 5024.00 |  |  | 985 |  | 359 | 251 |  | 64 | 137 | 93 |  | 430 | 850 | 590 |  | 65 | 140 |  | 349 | 406 | 420 | 495 | 168 | 24 |  |
| 280 | S 6 | 60 | 45 | 6033.00 |  |  | 985 |  | 437 | 349 |  | 83 | 184 | 91 |  | 515 | 900 | 660 |  | 75 | 140 |  | 368 | 457 | 470 | 560 | 190 | 24 |  |
| 280 | M 6 | 75 | 55 | 6590.00 |  |  | 982 |  | 534 | 426 |  | 98 | 226 | 93 |  | 555 | 950 | 660 |  | 75 | 140 |  | 419 | 457 | 520 | 560 | 190 | 24 |  |
| 315 | S 6 | 100 | 75 | 11219.00 |  |  | 984 |  | 728 | 606 |  | 132 | 311 | 93 |  | 730 | 1040 | 965 |  | 80 | 170 |  | 406 | 508 | 560 | 610 | 216 | 28 |  |
| 315 | MA 6 | 125 | 90 | 13464.00 |  |  | 980 |  | 875 | 757 |  | 158 | 375 | 94 |  | 750 | 1040 | 965 |  | 80 | 170 |  | 457 | 508 | 560 | 610 | 216 | 28 |  |
| 315 | MB 6 | 150 | 110 | 16481.00 |  |  | 984 |  | 1070 | 784 |  | 192 | 432 | 93 |  | 840 | 1040 | 965 |  | 80 | 170 |  | 457 | 508 | 560 | 610 | 216 | 28 |  |

| Ausführung | Wellenmitte bis unterkant Fuss in mm entspricht der IEC Baugrösse (Typ) Flansch B14 und B24 mit Gewinde-Sacklöchern SM L* und H1* können je nach Motorenserie abweichen |
| --- | --- |
| Drehzahl |  |  |
| Tropenisolation 2. Wellenende |  |  |
| spez. Spannung |  |  |

Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 230V / 50Hz

| Typ |  | Um |  | Drehmoment |  | Strom |  | Motor |  | Welle |  | Fuss B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | kW | Preis |  |  |  |  | NN | MK |  | INA | IKA | η% |  | kg | L* | H1* |  | D | E |  | A | B | G | F | C | Kø |  |
| 63 | B 8 | 0.09 | 0.06 | 161.00 |  |  | 640 |  | 0.84 | 1.60 |  | 0.51 | 1.3 | 31 |  | 4.3 | 191 | 153 |  | 11 | 23 |  | 80 | 100 | 106 | 124 | 40 | 7 |  |
| 71 | A 8 | 0.12 | 0.09 | 198.00 |  |  | 680 |  | 1.26 | 2.45 |  | 0.55 | 1.0 | 42 |  | 5.0 | 201 | 178 |  | 14 | 30 |  | 90 | 112 | 116 | 142 | 45 | 7 |  |
| 71 | B 8 | 0.17 | 0.12 | 208.00 |  |  | 670 |  | 1.71 | 3.76 |  | 0.60 | 1.3 | 50 |  | 5.9 | 210 | 178 |  | 14 | 30 |  | 90 | 112 | 116 | 142 | 45 | 7 |  |
| 80 | A 8 | 0.25 | 0.18 | 222.00 |  |  | 690 |  | 2.49 | 3.94 |  | 0.75 | 2.0 | 57 |  | 7.5 | 215 | 195 |  | 19 | 40 |  | 100 | 125 | 130 | 160 | 50 | 10 |  |
| 80 | B 8 | 0.33 | 0.25 | 278.00 |  |  | 680 |  | 3.51 | 5.80 |  | 0.95 | 2.6 | 62 |  | 8.9 | 232 | 195 |  | 19 | 40 |  | 100 | 125 | 130 | 160 | 50 | 10 |  |
| 90 | S 8 | 0.5 | 0.37 | 301.00 |  |  | 695 |  | 5.20 | 8.32 |  | 1.4 | 3.4 | 63 |  | 13 | 255 | 230 |  | 24 | 50 |  | 100 | 140 | 126 | 170 | 56 | 10 |  |
| 90 | L 8 | 0.75 | 0.55 | 353.00 |  |  | 675 |  | 7.72 | 12.4 |  | 1.9 | 5.4 | 65 |  | 15 | 280 | 230 |  | 24 | 50 |  | 125 | 140 | 151 | 170 | 56 | 10 |  |
| 100 | LA 8 | 1 | 0.75 | 386.00 |  |  | 710 |  | 10.1 | 17.2 |  | 2.3 | 7.7 | 71 |  | 23 | 316 | 252 |  | 28 | 60 |  | 140 | 160 | 178 | 200 | 63 | 12 |  |
| 100 | LB 8 | 1.5 | 1.1 | 487.00 |  |  | 705 |  | 14.8 | 25.2 |  | 3.4 | 11.6 | 72 |  | 26 | 316 | 252 |  | 28 | 60 |  | 140 | 160 | 178 | 200 | 63 | 12 |  |
| 112 | M 8 | 2 | 1.5 | 574.00 |  |  | 720 |  | 20.0 | 36.0 |  | 4.0 | 17.6 | 76 |  | 31 | 324 | 280 |  | 28 | 60 |  | 140 | 190 | 178 | 232 | 70 | 12 |  |
| 132 | S 8 | 3 | 2.2 | 729.00 |  |  | 710 |  | 29.2 | 58.4 |  | 5.5 | 25.4 | 78 |  | 53 | 360 | 312 |  | 38 | 80 |  | 140 | 216 | 180 | 274 | 89 | 12 |  |

Bei Nennspannung Y/Δ 400V / 690V / 50Hz

| Typ |  | Um |  | Drehmoment |  | Strom |  | Motor |  | Welle |  | Fuss B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | kW | Preis |  |  |  |  | NN | MK |  | INA | IKA | η% |  | kg | L* | H1* |  | D | E |  | A | B | G | F | C | Kø |  |
| 132 | M 8 | 4 | 3 | 880.00 |  |  | 710 |  | 40 | 26.5 |  | 7.3 | 11.8 | 80 |  | 65 | 400 | 312 |  | 38 | 80 |  | 178 | 216 | 218 | 274 | 89 | 12 |  |
| 160 | MA 8 | 5.5 | 4 | 1125.00 |  |  | 705 |  | 54 | 39.7 |  | 9.3 | 15.5 | 81 |  | 85 | 520 | 370 |  | 42 | 110 |  | 210 | 254 | 356 | 300 | 108 | 15 |  |
| 160 | MB 8 | 7.5 | 5.5 | 1362.00 |  |  | 710 |  | 74 | 67 |  | 12.7 | 23.3 | 83 |  | 95 | 520 | 370 |  | 42 | 110 |  | 210 | 254 | 356 | 300 | 108 | 15 |  |
| 160 | L 8 | 10 | 7.5 | 1660.00 |  |  | 705 |  | 102 | 91 |  | 16.3 | 32 | 84 |  | 115 | 564 | 370 |  | 42 | 110 |  | 254 | 254 | 300 | 300 | 108 | 15 |  |
| 180 | L 8 | 15 | 11 | 2328.00 |  |  | 730 |  | 144 | 96 |  | 23.5 | 43 | 89 |  | 165 | 595 | 408 |  | 48 | 110 |  | 279 | 279 | 320 | 350 | 121 | 15 |  |
| 200 | L 8 | 20 | 15 | 3370.00 |  |  | 732 |  | 196 | 143 |  | 30 | 53 | 89 |  | 255 | 700 | 485 |  | 55 | 110 |  | 305 | 318 | 380 | 400 | 133 | 19 |  |
| 225 | S 8 | 25 | 18.5 | 3477.00 |  |  | 735 |  | 241 | 160 |  | 39 | 69 | 88 |  | 280 | 720 | 535 |  | 60 | 140 |  | 286 | 356 | 355 | 445 | 149 | 19 |  |
| 225 | M 8 | 30 | 22 | 3880.00 |  |  | 735 |  | 286 | 191 |  | 45 | 75 | 89 |  | 315 | 745 | 535 |  | 60 | 140 |  | 311 | 356 | 380 | 445 | 149 | 19 |  |
| 250 | M 8 | 40 | 30 | 4961.00 |  |  | 737 |  | 389 | 323 |  | 61 | 120 | 90 |  | 430 | 850 | 590 |  | 65 | 140 |  | 349 | 406 | 420 | 495 | 168 | 24 |  |
| 280 | S 8 | 50 | 37 | 6149.00 |  |  | 738 |  | 480 | 319 |  | 71 | 122 | 93 |  | 525 | 900 | 660 |  | 75 | 140 |  | 368 | 457 | 470 | 560 | 190 | 24 |  |
| 280 | M 8 | 60 | 45 | 6774.00 |  |  | 737 |  | 584 | 408 |  | 88 | 151 | 93 |  | 580 | 950 | 660 |  | 75 | 140 |  | 419 | 457 | 520 | 560 | 190 | 24 |  |
| 315 | S 8 | 75 | 55 | 10984.00 |  |  | 735 |  | 716 | 500 |  | 108 | 173 | 92 |  | 720 | 1040 | 695 |  | 80 | 170 |  | 406 | 508 | 560 | 610 | 216 | 28 |  |
| 315 | MA 8 | 100 | 75 | 13728.00 |  |  | 737 |  | 976 | 779 |  | 150 | 281 | 92 |  | 755 | 1040 | 695 |  | 80 | 170 |  | 457 | 508 | 560 | 610 | 216 | 28 |  |
| 315 | MB 8 | 125 | 90 | 16517.00 |  |  | 737 |  | 1168 | 972 |  | 174 | 334 | 92 |  | 845 | 1040 | 695 |  | 80 | 170 |  | 457 | 508 | 560 | 610 | 216 | 28 |  |